## Slide 1
AX TRANSFORMATION ROADMAP
AX 도입 실현계획과
현업 부서의 사전 준비
— ExperionCrawler 사례 중심 —
신규 프로젝트의 도면·문서 규칙 / 기존 자산의 RAG화 / 조직·거버넌스 관점
발표 대상
임원진 · 현업 부서 · 전산팀
작성일 / 작성자
2026-05-14 · ExperionCrawler Team

## Slide 2
02
SECTION 01 · WHY AX
AX 도입의 필연성 및 효율성
DX를 넘어 AI 기반 자율운영으로 — 더 이상 선택이 아닌 생존의 문제
2 / 14
왜 지금 AX인가
• 숙련 운전원의 은퇴·인력 공백을 데이터·AI로 대체해야 함
• 안전·환경 규제 강화 → 사후 대응이 아닌 예지/사전 대응 필요
• 탄소·에너지 효율 KPI 도달은 사람 경험만으로 불가능
• 경쟁사가 이미 데이터·AI 자산화에 착수 — 격차가 누적됨
DX → AX 진화 단계
• Level 1 데이터 수집·가시화 (DCS, SCADA, Historian)
• Level 2 데이터 통합·분석 (BI, Dashboard)
• Level 3 AI 보조 의사결정 (예지정비, 이상감지)
• Level 4 자율 운전·자율 최적화 (Closed-loop AI)
• 👉 ExperionCrawler 목표 : Level 2 → Level 3 진입
↓ 30–50%
이상 감지 시간 단축
↑ 10–20%
설비 가동률 향상
↓ 40%
교대 보고서 작성 시간
↑ 3–5×
신입 운전원 학습 속도
핵심 메시지
• AX는 IT 부서만의 과제가 아니다 — 현업의 "입력 자산" 품질이 성패를 좌우
• AI는 마법이 아니다 — 도면·문서·태그가 정돈된 만큼만 동작
• 지금 시작하지 않으면 5년 뒤 격차는 따라잡을 수 없음

## Slide 3
03
SECTION 02 · PREPARE
현업 부서가 사전에 준비해야 할 것
전산팀이 만들 수 있는 것은 "잘 정돈된 입력"이 있을 경우에만 가능하다- AX화 오늘 당장 이것 부터 시작하면 됩니다.!
3 / 14
A
신규 프로젝트
• Tag Naming Convention(가장 중요!)
• CAD 도면 작성 표준 정립 (ISA 5.1 기준)
• · DXF 레이어/심볼/태그 규칙
• · PDF Vector 출력 강제
• 문서 작성 규칙
• · 표 구조·헤딩 일관성
• · 메타데이터 의무화
• Single Source of Truth 지정
• 운영 → 설계 피드백 루프
B
기존 프로젝트 RAG화
• TAG Name 그룹화, 규칙화 재설정 (전 플랜트)
• 현실 인정 : 스캔본 · 손글씨 · 종이도면 다수
• → "완벽 OCR" 대신 단계적 자산화
• ① 분류·태깅 (운영자 지식)
• ② 핵심 30% 우선 디지털화
• ③ Vision-LLM + 사람 검증
• ④ 운영 중 자연 증분 갱신
• 도면 ↔ 태그 ↔ 이벤트 연결
• RAG "수용 가능 정확도" 합의 RAG: Retrieval-Augmented Generation (검색 증강 생성)
C
다른 관점 (조직·문화)
• 데이터 오너십 정의
• · 도면/태그/SOP 책임자 명시
• AI 사용 가이드라인
• · 환각(Hallucination) 시 책임 절차
• · 운전 결정의 휴먼 인 더 루프
• 현업 IT 융합 인력 양성
• 정기 데이터 정합성 감사
• 예산·KPI에 "데이터 품질" 항목
• 변경관리(MoC)에 디지털 자산 포함
Don’t Forget GIGO ! (Garbage In Garbage Out)

## Slide 4
04
SECTION 02-A · NEW PROJECTS
신규 프로젝트 — CAD 도면 · 문서 작성 규칙
이 단계에서 결정된 규칙이 향후 10년의 AX 가능성을 결정
4 / 14
CAD / P&ID 도면 작성 규칙
• [필수] DXF Vector 원본 보존 (래스터 PDF 금지)
• [필수] PDF 출력은 "실제 텍스트 임베드" 사용 — 이미지 변환 금지
• [필수] 레이어 분리 : Tag / Equipment / Line / Annotation
• [필수] 태그 텍스트는 단일 TEXT 객체 (BLOCK 분해 금지)
• [필수] Tag Naming Convention 사전 등록
• 예) FIC-101.PV · TIC-203.SP · LSH-501.AL
• [권장] 심볼 라이브러리 표준화 (Valve/Pump/Vessel 코드)
• [권장] 도면-기기-Tag 간 양방향 참조 표 첨부
• [권장] Revision 이력 메타데이터 (작성자/검토자/일자)
• [금지] 손그림 마크업, 스캔 후 PDF 변환
운영·설계 문서 작성 규칙
• [필수] 표는 "엑셀 셀" 또는 "Word 표"로 — 이미지 캡처 금지
• [필수] 헤딩 레벨 일관성 (H1 → H2 → H3)
• [필수] 파일명 규칙 : {분야}_{설비}_{문서종류}_{rev}.xlsx
• [필수] 메타데이터 첫 페이지 :
• · 설비코드 · 유효일자 · 책임자 · 관련태그
• [권장] SOP/Interlock/Alarm List 는 정형 템플릿 사용
• [권장] 약어·단위 표기 사전 통일 (PV/SP/OP, ℃/bar)
• [권장] 변경 시 "이전판"을 디지털 자산고에 자동 보관
• [금지] 스캔본 PDF 만 제출, 손글씨 추가

## Slide 5
05
SECTION 02-B · LEGACY → RAG
기존 프로젝트의 RAG화 — 현실적 접근
표준 DXF·PDF가 불가능한 자산이 다수 — "단계적 자산화" 전략 필요
5 / 14
①
분류·우선순위
전수조사 후
중요도/사용빈도
기준 30% 선정
②
표준화 가능군
디지털화
DXF 재작도
Vector PDF
메타데이터 부착
③
Vision-LLM
+ 사람 검증
스캔본·손글씨
→ LLM 추출
→ 운전원 1차 검증
④
RAG 인덱싱
Qdrant 컬렉션
태그·심볼·이벤트
링크 부착
⑤
운영 중 증분
사용 빈도 높은
문서부터 보강
환각 신고 → 정정
⚠ OCR/표준화 한계 — 현실 인정
• 스캔본 P&ID 의 태그 OCR 정확도는 70–85% 한계
• 손글씨 마크업·도장은 일반 OCR 처리 불가
• → Vision-LLM (GPT-4V / Qwen-VL) 로 "이해 + 추출"
• → 검증되지 않은 추출은 RAG에 "draft" 태그로만 인덱싱
• → 운전원이 사용하면서 정정 — 사용 = 검증
✓ 권장 방안
• 운전원 지식을 "먼저" 인덱싱 — Q&A 채팅 로그도 자산
• 도면 → 태그 → 이벤트 "링크 데이터" 형태로 RAG화
• 정확도 100% 추구 금지 — "근거 문서 같이 표시" 로 대체
• Vision-LLM 추출 결과는 신뢰도 점수와 함께 노출
• 운영 중 자연스러운 증분 갱신 루프 설계

## Slide 6
06
SECTION 02-C · ORGANIZATION
다른 관점 — 조직·문화·거버넌스
기술보다 사람·프로세스가 먼저 정렬되어야 AX는 작동한다
6 / 14
데이터 오너십
• 도면/태그/SOP 마다 명시적 책임자
• Single Source of Truth 정의
• 변경 권한·검토 절차 문서화
AI 사용 가이드라인
• 운전 결정은 항상 Human-in-the-loop
• 환각·오답에 대한 신고/정정 채널
• 법·안전 책임 분담 매트릭스
융합 인력 양성
• 현업 "디지털 챔피언" 1–2명 지정
• Python·SQL 기초 + 도메인 지식
• 전산팀과 격주 정례 미팅
KPI · 예산
• 데이터 품질을 부서 KPI에 포함
• MoC(변경관리)에 디지털 자산 포함
• AX 투자는 OPEX 가 아니라 CAPEX
정렬 메시지 — Technology · Process · People
• AX 실패의 70%는 기술이 아닌 데이터 품질·조직 정렬 부재에서 발생
• 전산팀이 시스템을 만들면, 현업은 "입력 자산"의 품질로 응답해야 함
• 운영 KPI · 안전 KPI 와 동일한 무게로 "데이터 KPI"를 관리해야 지속 가능
• 이 정렬이 선행되면, ExperionCrawler 같은 플랫폼은 자연스럽게 가치를 발휘함

## Slide 7
07
SECTION 03 · WHAT WE BUILT
ExperionCrawler 프로젝트 소개
Honeywell Experion HS R530 + Local LLM/RAG 통합 데이터 플랫폼
7 / 14
한 줄 정의
• 공장 실시간 데이터 + 문서·도면 지식을
• 자연어 채팅으로 합성해 답하는 운영 보조 플랫폼
•
• OPC UA 클라이언트/서버 · TimescaleDB · 로컬 LLM · MCP · RAG
기술 스택
Backend
C# / .NET 8 (ASP.NET Core)
Comm
OPC UA (Client + Server)
DB
PostgreSQL + TimescaleDB
LLM
vLLM Qwen3-Coder-Next-FP8 (로컬, 48 tok/s)
RAG
Qdrant 5개 KB 컬렉션 + Vision-LLM 도면 파서
핵심 차별점
• [★] 완전 온프레미스 — 외부 API 의존 0
• · DGX Spark 1대로 LLM·임베딩·RAG 전부 처리
• [★] Tool-Calling 14종 — 단순 RAG 가 아닌 "행동하는 AI"
• · run_sql · query_pv_history · active_alarms
• · summarize_events · generate_status_report
• · search_kb · find_tags · classify_intent …
• [★] OPC UA Server 기능 — 가공 결과를 다시 외부 시스템에
• [★] 한국어 1차 시민 — 시스템 프롬프트·요약·보고서 모두 KR
• [★] 채팅·관리·점검 화면 통합 (14개 탭 단일 웹)
• [★] 의도 라우터로 NL2SQL/툴호출 자동 분기

## Slide 8
08
SECTION 03 · NETWORK
AX 네트워크 시스템 아키텍처
HC900 ↔ Experion HS R530 ↔ ExperionCrawler ↔ Remote Access PC
8 / 14
HC900
Hybrid Controller
I/O Modules (CPU only)
192.168.0.20
Experion HS
R530 Server
Ethernet · USB
192.168.0.50
GPU · 128GB Unified Memory
ExperionCrawler
DGX Spark · Ubuntu 24.04
Web UI
DB / RAG
LLM · MCP
192.168.0.132 : 5000
Remote Access PC
Web Browser · 내부망(페쇄네트워크)
내부망 접근(폐쇄 네트워크 운영), 접속ID별 정보접근 제한, 허가된 ID에 대해서 외부망 접근가능
Modbus TCP / Proprietary
(Honeywell 제어 LAN)
OPC UA Client
(1,800+ 태그 구독)
HTTPS + SSE
(채팅 · 대시보드)
통신 채널 & 보안
• HC900 → R530 : Honeywell 제어 LAN (Modbus TCP)
• R530 → EC : OPC UA Client · 인증서 기반 보안
• EC → 외부 : OPC UA Server 재공급 (SCADA/MES)
• EC ↔ Remote : HTTPS:5000 · SSE 스트리밍
• 외부 접속 : WireGuard VPN 또는 Tailscale 메시
내부 IP 할당 (192.168.0.0/24)
Internet Router
192.168.0.1
HC900 Controller
192.168.0.20
Experion HS R530
192.168.0.50
ExperionCrawler (DGX)
192.168.0.132
개발 PC
192.168.0.7

## Slide 9
09
SECTION 03 · ARCHITECTURE
시스템 아키텍처 (논리 계층)
데이터 수집 → 저장 → 지능형 인터페이스 3계층 구조
9 / 14
Layer 1 · Field & Control
• HC900 Controller
• Experion HS R530
• 현장 계기 1,800+ 태그
Layer 2 · Data Collection
• OPC UA Client (구독)
• OPC UA Server (재공급)
• Realtime · History · Fast
Layer 3 · Storage & AI
• TimescaleDB (시계열)
• Qdrant (벡터 KB×5)
• MCP Server (Python)
• vLLM 로컬 LLM
Layer 4 · User Interface
• 채팅 (자연어 + 도구)
• RAG 관리 (KB 업로드)
• 운영 대시보드
• 이력/실시간 조회
데이터 흐름 한눈에
• OPC UA 구독 콜백 → ConcurrentDictionary → 500ms 배치 → TimescaleDB (커넥션 1개)
• 히스토리 1분 스냅샷 → hypertable 자동 파티셔닝
• 사용자 채팅 → 의도 분류 → SQL/Tool/RAG 자동 분기 → SSE 스트리밍 응답
• RAG 업로드 → Vision/PDF 파서 → 768-dim 임베딩 → Qdrant 업서트 (큐 워커)

## Slide 10
10
SECTION 03 · FEATURES
주요 기능
데이터 수집 / 분석 / 자연어 인터페이스 / RAG 관리
10 / 14
실시간 데이터 수집
• OPC UA 구독 1,800+ 태그
• 500ms 배치 flush (DB 커넥션 1개)
• 자동 재시작 플래그 (재기동 무중단)
• 수동 추가 시 핫 추가·실패 롤백
시계열·이벤트 저장
• TimescaleDB hypertable
• 1분 히스토리 스냅샷
• 이벤트 히스토리 (ALARM/TRIP/NORMAL/RUN/CHANGE)
• Fast Session 1초 샘플링 (분석용)
자연어 채팅 (Text-to-Action)
• NL2SQL 의도 라우터 (6규칙)
• Tool-Calling 14종 자동 호출
• 툴 카드 영구 보존 (F5 새로고침)
• 시계열 미니 스파클라인 자동
RAG 지식 베이스
• 관리자 비번 인증 (Argon2id)
• 5개 컬렉션 (계기/운전/SOP/보고서/벤더)
• XLSX/PDF/DOCX/MD 파서
• 재인덱스·비활성·일괄삭제 관리
OPC UA Server (재공급)
• Realtime 태그 노드 노출
• 외부 SCADA/MES 가 직접 구독
• DataType 자동 결정
• 주소 공간 동적 재구성
운영 대시보드
• 노드맵 / 포인트빌더 / 이력조회
• Fast Session 그래프
• OPC 서버 상태 / 인증서 관리
• 14개 탭 단일 웹 UI

## Slide 11
11
SECTION 03 · STATUS
진행 현황 및 향후 계획
Phase 0~7 완료 — 다음은 P&ID 자동 매핑 · BGE-M3 마이그레이션
11 / 14
✓ 완료된 사항
• OPC UA 통신 기반 구축 (R530 노드 브라우징)
• 데이터 수집 파이프라인 (Realtime/History/Fast)
• TimescaleDB 시계열 최적화
• Text-to-SQL 한국어 엔진
• MCP 서버 통합 (Python ↔ C# Web)
• 인증서 자동 관리
• RAG 5개 KB 컬렉션 (Phase 0~5)
• 보강 도구 5종 (Phase 6)
• — find_tags · query_events · active_alarms
• — summarize_events · generate_status_report
• Phase 7 옵션 4종 (의도 라우터 · 요약 · 에이전트모드 · KB 청크 UI)
• OPC UA 서버 기능 (외부 재공급)
🚀 향후 계획 (Roadmap)
• P&ID 도면 분석 자동화 고도화
• · DXF/PDF → 태그·심볼·라인 추출
• · 현재 1차 구현은 "안습" 수준
• 지능형 태그 매핑
• · P&ID 태그 ↔ Experion 태그 AI 자동 매핑
• 고도화된 하이브리드 RAG
• · 문서 + 도면 + 실시간 데이터 합성
• UI/UX 개선
• · uPlot 시각화 확장
• · 자연어 인터페이스 모바일 대응
• 시스템 안정화
• · 대량 수집 시 성능·예외 처리
• 결정 보류 : 임베딩 BGE-M3 마이그레이션

## Slide 12
12
SECTION 04 · HOW WE SOLVE
AX 문제점 ↔ ExperionCrawler 의 보완
현업이 풀어야 할 과제마다, 플랫폼 측에서 어떻게 받쳐주는가
12 / 14
AX 도입 시 문제점
현업이 해야 할 일
ExperionCrawler 의 보완
도면이 비표준 PDF·스캔본
Vector DXF 작성 규칙 정립
메타데이터 첫 페이지 의무화
Vision-LLM 파서로 추출
신뢰도 표시 + 사람 검증 루프
문서가 분산·표 캡처 이미지
표는 셀로, 헤딩 일관성
파일명 규칙 통일
XLSX/PDF/DOCX/MD 자동 파싱
5개 KB 컬렉션 분류 인덱싱
태그 명명 규칙 부재
Tag Naming Convention 사전 정의
SOT 지정
find_tags 도구 · v_tag_summary 뷰
자연어로 태그 검색 가능
알람 폭주·교대 보고서 작성 부담
Alarm Philosophy 정렬
SOP 디지털화
active_alarms · summarize_events
generate_status_report 도구
운전원 지식이 사람에 갇힘
디지털 챔피언 지정
Q&A 자산화 문화
채팅 로그·툴 카드 영구 보존
KB 자유 업로드 + 자동 인덱싱
외부 시스템 연계 단절
데이터 표준 인터페이스 합의
OPC UA Server 기능으로 재공급
MCP Tool API 외부 노출

## Slide 13
13
SECTION 05 · MY TAKE
의견 및 제안
기술 구현자가 본 "진짜 막히는 곳"과 "빠른 승리"
13 / 14
🏆 Quick Wins — 3개월 안에 가능한 성과
• 교대 보고서 자동 작성 (generate_status_report 즉시 활용)
• 알람 폭주 분석 (active_alarms + summarize_events)
• 현업 SOP/Alarm List 5개 우선 KB 업로드 → 채팅 활용
• 운전원 Q&A 로그를 매주 KB로 환원 → 신입 교육 자산
⚠ 진짜 막히는 곳 (솔직한 의견)
• 도면 자산화 — 도구가 아니라 "누가 책임지고 정리하느냐"
• 현업 KPI에 데이터 품질이 안 들어가면 결국 방치됨
• LLM 환각 사고 시 "AI 탓" vs "운전원 탓" 책임 매트릭스 필요
• 온프레미스 GPU 1대로 동시 사용자 한계 → 단계적 증설 계획
• RAG 임베딩 BGE-M3 마이그레이션은 "한 번 정확도 확정 후"
💡 3가지 핵심 제안
• [1] "디지털 챔피언" 제도 신설
• · 각 현업 부서당 1–2명, 격주 정례 미팅
• · 도면·문서·태그의 데이터 오너 역할
•
• [2] 데이터 품질 KPI 의무화
• · 부서 평가 항목에 "디지털 자산 정합성" 포함
• · MoC(변경관리) 절차에 "디지털 자산 동기화" 의무
•
• [3] "파일럿 → 확산" 단계적 도입
• · 1개 유닛/공정에서 6개월 파일럿
• · 정량 효과 측정 후 타 유닛 확산
• · 한 번에 전 공장 적용 = 실패의 지름길
•
• 👉 ExperionCrawler 는 도구 — 사람·프로세스가 함께 정렬되어야
• Level 3 (AI 보조 의사결정) 진입 가능

## Slide 14
THANK YOU
AI 시대, 사람이 준비되면, 기술은 따라온다.
시작하지 않으면, 끝낼 수 도 없다 — AX Frontier ! ㈜동진쎄미켐.
Q & A
ExperionCrawler Team · 2026-05-14